## Slide 1
基于语义分析的攻击检测引擎
恶意流量和恶意软件检测
阶段汇报2023.05.09
锐捷网络股份有限公司
大连理工大学

## Slide 2
Java注入-友商测试结果对比
深信服测试结果
总数据 | 注入（有日志） | 非注入
345 | 125 | 220
72（权限语句） | 15 | 57
长亭(社区版)测试结果
总数据 | 注入（有日志） | 非注入
345 | 158 | 187
72（权限语句） | 62 | 10
长亭(网页版)测试结果
总数据 | 注入（有日志） | 非注入
345 | 135 | 210
72（权限语句） | 49 | 23

## Slide 3
Java注入-友商测试结果对比
      长亭网页版，长亭社区版和深信服检测结果比较（345条）
2
19
72
58
9
3
55
117
长亭网页版
长亭社区版
深信服
非注入
包括不返还URL的日志43条

## Slide 4
Java注入-友商测试结果对比
      长亭网页版，长亭社区版和深信服检测结果比较（权限语句72条）
0
12
40
9
1
0
5
4
长亭网页版
长亭社区版
深信服
非注入
包括不返还URL的日志4条
权限语句数据集(72条)，主要是构造的用于测试安全权限语句是否存在注入可能的用例。安全权限语句指的是对Struts2中限制安全权限或者属性进行修改的语句，通常与Java类方法调用语句组合使用。

## Slide 5
Java注入-友商测试结果分析
长亭社区版语法弹性较大，检出的语句较多，但是同时也存在盲点，例如：java.io.File类下的一些使用。长亭网页版检测结果略微少于长亭社区版，但是大体上检测逻辑跟检出语句相同，社区版可能是在网页版的基础上打了补丁，添加和修改了一些检出逻辑。
%{#f=new java.io.File("C:\\Users\\hp\\Desktop\\关键字1.txt"),#f.delete()}
深信服的语法弹性较低，检出语句较少，并且检测较严格。例如要求java类必须执行调用方法才能识别注入，不存在单独使用java类就能构成注入的情况，并且深信服对安全权限语句的要求严格。
%{@java.io.FileInputStream}
长亭社区版跟长亭网页版认为是注入，深信服认为不是注入
例如：
检测结果
      长亭网页版和长亭社区版
      深信服
检测结果
长亭社区版跟长亭网页版认为不是注入，深信服认为是注入，并且在搭建的靶机上可以复现这个用例，我们可以确定该语句是注入语句。

## Slide 6
Java注入-存在的问题
深信服日志无法返回URL
深信服的部分日志不返回URL，无法判断对应的测试语句
深信服返回URL存在字符丢失现象
深信服测试语句的日志文件中返回的URL提取的注入语句与输入数据不同
http://www.glassy.com/test.action?('#context[\'xwork.MethodAccessor.denyMethodExecution\']=false')(a)(b)&('@java.lang.Runtime@getRuntime().exec(\'open /Applications/Notes.app/\')')(a)(b)
输入语句
日志文件
<134>1 2023-04-07T15:04:52+08:00 sfos-x86_64 fwlog 5931 - - 所属系统:public, 日志类型:WEB应用防护, 策略名称:sqli_det-test, 规则ID:13010002, 源IP:112.42.22.17, 源端口:8665, 目的IP:50.50.50.104, 目的端口:80, 攻击类型:系统命令注入, 严重级别:高, 系统动作:允许, URL:218.66.91.199:9090/test/?ahttp:/www.glassy.com/test.action?('#context[\'xwork.MethodAccessor.denyMethodExecution\']=false')(a)(b)&('@java.lang.Runtime@getRuntime().exec(\'open /Applications/Notes.app/\')')(a)(b)

## Slide 7
Java注入-下一步计划
搭建ognl注入检测模型，包括白噪音筛选，re正则匹配，词法解析跟语法解析
完善设计文档